Hager Vertriebsgesellschaft

„Flexibel, zuverlässig und intuitiv bedienbar“

Zwei Bauherren – Vater und Sohn, beide Elektroplaner – sprechen über die Hintergründe, warum sie sich jeweils für Häuser mit hoher Gebäudeintelligenz entschieden haben sowie über die vielen Möglichkeiten, die Smart Homes bieten.

Im rheinland-pfälzischen Konken bei Kusel entschieden sich Vater Roland Klemens und Sohn Lars, ihre neuen Eigenheime direkt nebeneinander zu bauen. Da ihnen als Elektroplaner von Berufswegen her die technische Ausstattung besonders wichtig ist, entstanden zwei Häuser mit hoher Gebäudeintelligenz, sogenannte Smart Homes. Das Besondere: Es profitieren nicht nur die Bauherren selbst, sondern indirekt auch ihre Kunden. „Neben den eigenen Wünschen nach komfortabler Haustechnik ging es uns auch darum, die funktionalen Möglichkeiten eines intelligenten Zuhauses zu testen. So können wir unseren Kunden Lösungen anbieten, von denen wir selbst absolut überzeugt sind“, so Roland Klemens. Vater und Sohn entschieden sich für eine KNX-Systemtechnik, also einen offenen Standard der Gebäudeautomation, der Marken Hager, Berker und Elcom.

1. Ihnen ist besonders an der technischen Ausstattung ihres Zuhauses gelegen. Welche Leistungsspektren haben Sie konkret abgedeckt?

Roland Klemens: Im Prinzip alles, was ein KNX-System abdeckt – und damit sicherlich mehr als normalerweise üblich ist. Es lassen sich Funktionen der Beleuchtungs-, Heizungs- und Jalousiesteuerung vernetzen sowie die Wohnraumlüftung und der Antrieb für das Garagentor. Aber natürlich wird auch der Sicherheitsaspekt großgeschrieben. Dazu tragen eine Einbruchmeldeanlage samt Zutrittskontrolle sowie vernetzte Rauchwarnmelder bei. Basis des Ganzen ist das Visualisierungs- und Bediensystem domovea von Hager. Damit lassen sich bis zu 50 Szenarien erstellen, in denen verschiedene Funktionen miteinander clever verknüpft werden. Das bedeutet etwa, dass wir festlegen können, ab welcher Uhrzeit oder Helligkeit die Jalousien heruntergefahren werden und gleichzeitig, wann der Wohnraum in welchem Maße beheizt wird. In diesem Zusammenhang hat sich domovea nicht nur als besonders flexibel erwiesen, sondern auch als absolut zuverlässig sowie einfach und intuitiv bedienbar.

2. Sie sprechen die einfache Steuerung der installierten Technik an. Wie genau geht diese in Ihrem Fall vonstatten?

Lars Klemens: Grundsätzlich lässt sich alles per Schalter oder aber App steuern. Auf Erstere haben wir so weit wie möglich verzichtet, da zu viele Schalter oder Taster nicht zum reduzierten Design passen würden. Die wenigen verbauten sind dann eher beispielsweise für Gäste oder unsere Haushaltshilfe – also Personen, die keinen Zugriff auf die Steuerung mit domovea haben. Wir bevorzugen es, möglichst viele Funktionen per App zu bedienen. Das hat einerseits den Hintergrund, sämtliche technische Möglichkeiten und den damit einhergehenden Komfort bestmöglich auszuschöpfen. Andererseits sammeln wir so wichtige Erkenntnisse in der Praxis, die wir dann als Erfahrungswerte an unsere Kunden weitergeben können.

3. Stellen wir die Steuerungsmöglichkeiten noch konkreter heraus: Wie haben Sie etwa die Bedienung der Beleuchtung in den unterschiedlichen Wohnbereichen gelöst?

Lars Klemens: Im Wohnraum wollten wir für jede Tageszeit und jeden Anlass die optimale, also funktionale und atmosphärische Ausleuchtung. Dafür haben wir auf verschiedene Lösungen gesetzt: in Wände und Decken eingelassene LED-Leuchtbänder, indirekt beleuchtete Deckensegel, Halogenstrahler sowie RGB Lichtdeckenelemente, die für farbiges Licht sorgen. Letztere lassen sich ganz einfach über das Smartphone oder ein Wandtableau einstellen.

Roland Klemens: In den Durchgangsbereichen Flur oder Treppenaufgang, die meist nur kurz frequentiert werden, haben wir uns für eine automatische Lichtsteuerung entschieden, nämlich über Präsenz- und Bewegungsmelder in Decke und Wänden. Sie ist unter anderem so programmiert, dass die Melder aktiviert werden, sobald das Tageslicht unter eine gewisse Stärke fällt. Zudem tritt das Licht tages- und nachtabhängig in unterschiedlicher Stärke auf. Dieses konkrete Beispiel zeigt gut, welche Möglichkeiten der Gebäudesteuerung domovea bietet und in welchem Maße sie uns Bewohnern das Leben komfortabler gestalten. Und von den Erfahrungen, die wir täglich sammeln, profitieren wiederum nicht zuletzt unsere Kunden.

Bildunterschriften (Quelle jeweils Hager Vertriebsgesellschaft):

Bild 01:

„Wir wollen unseren Kunden ausschließlich Lösungen anbieten, von denen wir

selbst absolut überzeugt sind“, beschreibt Elektroplaner und Bauherr Roland Klemens die

Entscheidung für domovea von Hager.

Bild 02:

In Flur und Treppenaufgang sorgen Präsenz- und Bewegungsmelder unter anderem stets dafür, dass die Beleuchtung aktiviert ist, wenn sich Personen dort aufhalten.

Bild 03:

In der Gebäudeautomation sind unter anderem sämtliche Funktionen der Beleuchtungs-, Heizungs-, und Jalousiesteuerung sowie der Wohnraumlüftung und des Garagentorantriebs integriert.

Bild 04:

Vater Roland und Sohn Lars Klemens versahen ihre Neubauten Häuser mit besonders hoher Gebäudeintelligenz – und erleben damit in vollem Maße Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz.

Bild 05:

In Wände und Decken eingelassene LED-Leuchtbänder und indirekt beleuchtete Deckensegel sorgen genauso stets für die passende, atmosphärische Stimmung wie Halogenstrahler und RGB Lichtdeckenelemente.